## Slide 1: 第2章 运算方法和运算器
主要内容：
数据与文字的表示方法
定点加法、减法运算
定点乘法运算
定点除法运算
定点运算器的组成
浮点运算方法和浮点运算器

## Slide 2: 计算机常用信息的分类：
数据信息
数值型数据
非数值型数据
控制信息
控制信息（指令信息）
字符
逻辑数据
图形
规则
不规则
定点数
浮点数

## Slide 3: 2.1 数据与文字的表示方法
计算机中最重要的功能是处理信息，如：数值、文字、符号、语言和图象等。计算机内部，各种信息都必须先采用数字化编码的形式被表示，才能传送、存储、加工等。因此掌握信息编码的概念与处理技术是至关重要的。

## Slide 4: 字符与字符串的表示方法
所谓编码，就是用少量简单的基本符号，选用一定的组合规则，以表示出大量复杂多样的信息。
即用一定位数的二进制数“0”和“1”进行编码给出。

## Slide 5: 2.1.1 英文字符的编码
常用的字符编码：ASCII码
ASCII （American Standard Code for Information Interchange)
ASCII码就是英文字符的计算机内部存储格式，即英文的“机内码”。

## Slide 6: 一、ASCII码
包括：0-9十个数字，大小写英文字母
及专用符号等95种可打印字符，33个控制字符（不可打印），共128个字符，占7位。
为凑够一个字节便于存储，首字母为0。
例：Computer
01000011 01101111 01101101
01110000 01110101 01110100
01100101 01110010
7 6 5 4 3 2 1

## Slide 7: 二、汉字的编码：（用途不同）
汉字输入码：为进行汉字输入，将汉字 代码化。
汉字机内码：在计算机内部进行汉字处理。
汉字字型码：汉字输出时的编码。

## Slide 8: 中文编码
显示输出
打印输出
机内码向字形码转换
机内码
输入码向机内码转换
字符代码化（输入）
数字码
拼音码
字形码
汉字输入码：

## Slide 9: 数字码以国标码和区位码为代表：
GB2312-80(即国标码)，含6763个汉字，分两级又分94个区，每区94个字符。一级拼音排序（16-55区），二级按部首排序。前15区是西文字母、数字、图形符号，以及用户自行定义的专用符号。
国标码=区位码+2020H
机内码=国标码+8080H
注意：区位码用十进制数表示，通常记作“区位-位号”。要转换时，一定要先变成十六进制。

## Slide 10: 汉字机内码：
一般2个字节，为与ASCII码相区别，字节的最高位都为1。

## Slide 11: 中文输出码——字模码/点阵代码
精密型
4848
288
提高型
3232
128
普及型
2424
72
简易型
1616
32
汉字点阵类型
点阵
占用字节数

## Slide 12: 2.1.2 数值型数据的完整表示要解决三个问题：
采用什么进位计数制？
怎么处置小数点位置？
如何使符号数字化？

## Slide 13: 一、进位计数制
基本概念：权、基数、数码。
计算机常用进位计数制：
1、二进制（B）
2、八进制（Q）
3、十进制（D）
4、十六进制（H）

## Slide 14: 二、常用进制数的相互转化运算方法：
1.二、八、十六进制数转化为十进制数
方法：按“权”展开
2.十进制数转化为二、八、十六进制数
方法：整数部分用除法，除以对应的基数，除到零为止，自下而上取余数；小数部分用乘法，乘以对应的基数，自上而下取进位。

## Slide 15
3.二进制数与八进制数的相互转化
方法：以小数点为界，三对一
4.二进制数与十六进制数的相互转化
方法：以小数点为界，四对一
5.八进制数与十六进制数的相互转化
方法：先转换为二进制

## Slide 16: 例题：
(1101.01)2=( )10
(73.4)8=( )10
(1AD)16=( )10
(29.75)10=( )2
(87.5)10=( )8
(110101011.11101)2=( )8=( )16
(65.32)8=( )16

## Slide 17: 三、二—十进制（BCD码，binary coded decimal）
定义：用4位二进制数表示1位十进制数。
目前,大多数通用性较强的计算机都能直接处理十进制形式表示的数据。常用BCD码作为二—十转换的中间过渡，当BCD码送入计算机中，再通过标准子程序将其转换成纯二进制数。形式是二进制，本质是十进制。
十进制数串在计算机内主要有两种表示形式：
1.字符串形式（非压缩BCD码）：一个字节存放一个十进制数位。
2.压缩的十进制数串形式（压缩BCD码）：一个字节存放二个十进制数位。

## Slide 18
由于23=8，24=16，而十进制由10种状态，当用二进制表示时，应该用4位。
从每个二进制位是否有确定的位权区分，可把二—十进制编码分为有权码和无权码两种。
思考： 0、1、2… 9（共10个状态），需几个二进制位？

## Slide 19
常用BCD码的分类：
1.有权码：8421码、2421码、5211码
2.无权码：余3码、格雷码
8 | 4 | 2 | 1
23 | 22 | 21 | 20

## Slide 20
十进制数 | 8421码 | 2421码 | 5211码 | 余3码 | 格雷码
0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000
1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0100 | 0001
2 | 0010 | 0010 | 0011 | 0101 | 0011
3 | 0011 | 0011 | 0101 | 0110 | 0010
4 | 0100 | 0100 | 0111 | 0111 | 0110
5 | 0101 | 1011 | 1000 | 1000 | 1110
6 | 0110 | 1100 | 1010 | 1001 | 1010
7 | 0111 | 1101 | 1100 | 1010 | 1000
8 | 1000 | 1110 | 1110 | 1011 | 1100
9 | 1001 | 1111 | 1111 | 1100 | 0100

## Slide 21
例1：求（47）10+（32）10=
解：
（47）10
=
+
（32）10
=
（79）10 =
（79）10
（0100 0111）BCD
（00110010）BCD
（01111001）BCD

## Slide 22
例2：求（5）10+（8）10=（13）10
解：
（5）10
=
0101
+
=
1000
1101
（8）10
0
9
A
F
0~9
6
+
110
1
1
0
0
1
0
0
0
当和大于9时，需加6修正

## Slide 23: 四、校验码
为了提高计算机的可靠性，除了采取选用更高可靠性的器件，更好的生产工艺等措施之外，还可以从数据编码上想一些办法，即采用一点冗余的线路，在原有数据位之外再增加一到几位校验位，使新得到的码字带上某种特性，之后则通过检查该码字是否仍保持有这一特性，来发现是否出现了错误，甚至于定位错误后，自动改正这一错误，这就是我们这里说的检错纠错编码技术。

## Slide 24: 校验码基本原理：
编码
译码
传送
原始数据
码 字
结果数据
形成校验位的值，加进特征
检查接送的码字，发现 / 改正错误

## Slide 25: 校验码的分类：
检错码：奇偶校验码
纠错码：海明码
奇校验
偶校验

## Slide 26: 1、奇偶校验码
奇偶校验码：用于并行码检错
  原理：在 k 位数据码之外增加 1 位校验位，
  使 K+1 位码字中取值为 1 的位数总保持为 偶数（偶校验）或 奇数（奇校验）。
例如：
偶校验
奇校验
校验位
0 0 0 1
0 0 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 0 0 1
1
0
0
1
原有数字位 两个新的码字

## Slide 27
字
校验位
校验码
例1： 数据
0010 0001
0111 0101
奇校验码
0010 0001
1
偶校验码
0010 0001
0
0111 0101
0
0111 0101
1
例2：数据 ： 0111 0101
奇校验码
0111 0101
1
发送端
（门电路）
0110 0101
0
接收端
出错

## Slide 28
例3：数据 ： 0111 0101
奇校验码
0111 0101
0
发送端
（门电路）
0110 0111
0
接收端
正确
奇偶校验只能发现
奇数个错误，且不能
纠正错误！

## Slide 29: 2、海明校验码
海明校验码：是由Richard Hamming于1950年提出的。这种编码能纠正一位出错，并能自动恢复出错位的校验码。
1）校验原理：以奇偶校验为基础，在数据中掺杂一组校验位，并规定每个校验位的校验范围。
2）校验位的位数确定：
设校验位的位数k，数据位的位数n
应满足下述关系:
2k≥n+k+1
① n个数据位
② k个校验位
③ 无错

## Slide 30
例：数据位n与所需校验位数k的关系：
K=2
4≥ n+3
n=1
K=3
8≥ n+4
n：2~4
K=4
16≥ n+5
n：5~11
3）校验位在海明码中的分布：
规则：把位号数是2的权值的那些位，分配做奇偶校验位。
例：位置号： …… 24 23 22 21 20
1
2
4
8
16
……
海明码：
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

## Slide 31: 2.1.3 如何处理小数点位置
定点数
浮点数

## Slide 32
1）定点表示法
符号位
数值
① 纯小数：
a、定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
b、范围：0.000…1≤ | X | ≤0.111…11
即：2-n≤ | X |≤1-2-n
n位
1位
由于约定在固定的位置，小数点就不再使用记号“.”来表示。

## Slide 33
② 定点整数（纯整数）
a、定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
b、范围：1≤| X | ≤111…11
即：1≤| X | ≤2n-1
由于有些数据用定点数不易表示，所以采用了浮点表示法。

## Slide 34: 2）浮点表示法
①定义：任意一个R进制都可以通过移动小数点的位置写成
X=RE× M 式中：
R是基数，可以取2、8、10、16，一旦定义则不能改变，是隐含的。M称为尾数，是纯小数（含数的符号），表示数N的全部有效数字。
E是阶码，纯整数，指出小数点在该数中的位置。
由于阶码可以取不同的数值，所以，小数点的位置是不确定的，这种数被称为浮点数。
二进制浮点数的表示格式： X=2E× M

## Slide 35: ② 浮点数的表示方案：
阶符 | 阶码 | 数符 | 数码
Ⅰ：
Ⅱ：
数符 | 阶符 | 阶码 | 数码
Ⅲ：IEEE754标准
32位浮点数则：
数符 阶码 尾数
S E M
1位
23位
8位

## Slide 36
IEEE754所要求的尾数规格化的形式： 1.M
例：A=24 ×0.0000000010101=2-5 ×1.0101
阶码：用移码表示，对于两个指数大小的比较和对阶操作都比较方便。
阶码与尾数的位数关系
精度：
范围：
尾数
阶码

## Slide 37
3）定点数表示法与浮点数表示法的比较
① 范围：
浮点数 定点数
>
② 设备复杂度:
浮点数 定点数
>
4）举例
字长8位，采用二进制，阶码3位，数符尾数5位
定点数
0.0000000——0.1111111
即0——127/128
浮点数
2-11 ×0.0001——211 ×0.1111
即1/128——7.5

## Slide 38
例1： 若浮点数ｘ的二进制存储格式为(41360000)16，求其32位浮点数的十进制值。
④ 于是有 ｘ＝(－1)s×1.M×2e＝＋(1.011011)×23
＝＋1011.011＝(11.375)10
[解:]
①将十六进制数展开后，可得二进制数格式为
②指数e＝阶码－127＝10000010－01111111＝00000011=(3)10
③包括隐藏位1的尾数1.M＝1.011 0110 0000 0000 0000 0000
＝1.011011

## Slide 39
例2：将十进制数数20.59375转换成位浮点数的二进制格式来存储。
[解:]
①首先分别将整数和分数部分转换成二进制数：
20.59375＝10100.10011
②然后移动小数点，使其在第1，2位之间
10100.10011＝
1.010010011
×
2
4
e＝4
S＝
0
E＝
4
+
127
=
131
M=
010010011
③最后得到32位浮点数的二进制存储格式为：
0100 0001 1010 0100 1100 0000 0000 0000
＝(41A4C000)16

## Slide 40
练习：
1、将20.1875转换成，32位浮点数存储？
2、若浮点数的二进制存储格式为（41A18000）16，求其十进制值？
3、将十进制数数17.296875转换成位浮点数的二进
制格式来存储？

## Slide 41: 2.1.4 数的机器码表示
真值：正负号加绝对值表示的数值（即带符号的数）。
机器码：将真值的符号数字化得到代码（即用数字表示符号）。

## Slide 42
机器码的表示方法
原码表示法
反码表示法
补码表示法
移码表示法

## Slide 43: 1.原码表示法
定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 原 =
定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 原 =
X
1 - X
0 ≤X < 1
-1 < X ≤ 0
X
2n - X
0 ≤ X < 2n
- 2n < X ≤ 0

## Slide 44: 定点数原码的表示法
实例：X1 = 0.10110 -0.10110 0.0000
[ X ] 原= 0.10110 1.10110 0.0000
1.0000
实例：X1 = 10110 -10110 0000
[ X ] 原= 010110 110110 00000
10000

## Slide 45: 定点数原码的表示法
性质:
原码为符号位加数的绝对值，0正1负
原码零有两个编码，+0和 -0编码不同
原码难以用于加减运算
N+1位二进制原码所表示的范围：
小数：MAX=1-2-n ，MIN=﹣(1-2-n )
整数：MAX=2n-1 ，MIN=﹣(2n-1 )

## Slide 46: 2.反码表示法
定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 反 =
定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 反 =
X
（2-2-n ）+ X
0 ≤ X < 1
-1 < X ≤ 0
X
（ 2n+1 –1）+ X
0 ≤ X < 2n
- 2n < X ≤ 0

## Slide 47: 定点数反码的表示法
由原码求反码，如果X为正数，则[X]反=[X]原；如果X为负数，则将[X]原除符号位以外，每位都变反，可得到[X]反。
实例：X1 = 0.10110 -0.10110 0.0000
[ X ] 反 = 0.10110 1.01001 0.0000
[ -0.0000]反 1.1111
实例：X1 = 10110 -10110 0000
[ X ] 反 = 010110 101001 00000
11111
对于反码有
[+0]和[-0]之分

## Slide 48: 3.补码表示法
补码是在“模”和“同余”的概念下导出的。
“模”是指一个计量系统的计量范围，即产生“溢出”的量。

## Slide 49: 定点数补码的表示法
现在是北京时间3点整，而时钟却指向5点。
5-2=3
5+10=3（12自动丢失。12就是模）

## Slide 50: 定点数补码的表示法
继续推导：
5-2=5+10（MOD 12）
5+（-2）=5+10（MOD 12）
-2=10（MOD 12）
结论：
可以说：在模为12的情况下，-2的补码就是10。
一个负数用其补码代替，同样可以得到正确的运算结果。

## Slide 51: 定点数补码的表示法
进一步结论：
在计算机中，机器能表示的数据位数是一定的，其运算都是有模运算。如果是n位整数，其模为2n。如果是n位小数，其模为2。
若运算结果超出了计算机所能表示的数值范围，则只保留它的小于模的低n位的数值，超过n位的高位部分就自动舍弃了。

## Slide 52: 定点数补码的表示法
定义：
任意一个X的补码为[X]补，可以用该数加上其模M来表示。
[X]补=X+M

## Slide 53: 定点数补码的表示法
定点小数表示: Ns. N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 补 = （MOD 2）
定点整数表示：Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 补 =
X
2+ X
0 ≤ X < 1
-1 ≤ X < 0
X
2n+1 + X
0 ≤ X < 2n
- 2n ≤ X < 0
（MOD 2n+1）

## Slide 54: 定点数补码的表示法
实例：X1 = 0.10110 -0.10110 0.0000
[ X ] 补 = 0.10110 1.01010 0.0000
实例：X1 = 10110 -10110 0000
[ X ] 补 = 010110 101010 00000

## Slide 55: 定点数补码的表示法
由于正数的补码就是正数本身，故着重讲解负数求补码的方法。
负数求补码

## Slide 56: 定点数补码的表示法
（1）由定义求
例：Ｘ=－０．１１０１００１
［X]补=2+X
=10+(-0.1101001)
=1.0010111

## Slide 57: 定点数补码的表示法
例: X= —1101001
解:
[X]补=28+X
=100000000+(-1101001)
=10010111
反过来，由补码求真值，只要将公式进行交换即可。

## Slide 58: 定点数补码的表示法
（2）由原码求补码
除符号位以外，其余各位求反，末位加1。
例：X= - 0.0101011
解:
[X]原= 1 0 1 0 1 0 1 1
[X]补=
1
1
1
1
0
0
0
0
+
1
1 1 0 1 0 1 0 1
由补码求原码，此规则同样适用。

## Slide 59
由原码求补码的简便原则:
除符号位以外,其余各位按位取反,从最低位开始遇到的第一个1以前的各位保持不变。
例：[X]原= 1 1 0 1 1 0 1 0 0
[X]补=
1 0 1 0 0 1 1 0 0

## Slide 60: 定点数补码的表示法
由[-X]补求[X]补，此规则同样适用。
（3）由[X]补求[-X]补:连符号位一起各位求反，末位加1。
例：[X]补=1.1010101
解:
[X]补= 1 1 0 1 0 1 0 1
[-X]补=
+
1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0

## Slide 61: 定点数补码的表示法
(4) 由[X]补求[1/2X]补:将[X]补的符号位和数值位一起向右移动一次。首位补符号位。例:
[X]补=
1
0
0
1
1
0
0
0
[X/2]补=
1
0
1
0
1
0
0
0
1
这称为“算术移位”
你会求[X/4]补和[X/8]补吗?

## Slide 62: 定点数补码的表示法
性质:
0的补码是唯一的
补码便于加减运算
n+1位补码所能表示的范围：
小数：MAX=1-2-n ，MIN=﹣1
整数：MAX= 2n-1， MIN=﹣ 2n

## Slide 63: 4.移码表示法
对于n+1位数Ns N1 N2 … Nn
定义: [ X ] 移 =2n+X
由于移码是在原值X上加一个2n，所以也称为增码，因此，符号为1时，表示正数，符号为0时，表示负数。
X=+1101010，[X]移=27+X
=1,1101010
-2n ≤ X < 2n

## Slide 64: 定点数移码的表示法
由[X]补求[X]移：只要将[X]补的符号位求反，就可得到[X]移。
性质：
若[X1]移＞[X2]移，则有 X1＞X2．

## Slide 65
X [X]移 | 124 1111100 | 9 0001001 | 2 0000010 | 0 0000000 | -2 -0000010 | -9 -0001001 | -124 -1111100
27+X 128+X | 252 11111100 | 137 10001001 | 130 10000010 | 128 10000000 | 126 01111110 | 119 01110111 | 4 00000100

## Slide 66
[例3]以定点整数为例，用数轴形式说明原码、反码、补码表示范围和可能的数码组合情况。
[解:]
思考：为什么补码表示负数时,范围可到-2n?

## Slide 67
设n=8则:
①原码：
正数:
0000 0000（+0）
0111 1111（+127）
共128个
负数:
1000 0000（-0）
1111 1111（-127）
共128个
共256个
∵ 一个字节8位(即n=8)，但0有正零和负零之分
∴ 共能表示255个数，即：-127~127

## Slide 68
②反码：
正数:
0000 0000（+0）
0111 1111（+127）
共128个
负数:
1111 1111（-0）
1000 0000（-127）
共128个
共256个
∵ 一个字节8位(即n=8)，但0有正零和负零之分
∴ 共能表示255个数，即：-127~127

## Slide 69
③补码：
正数:
0000 0000（+0）
0111 1111（+127）
共128个
负数:
1111 1111（-1）
1000 0001（-127）
共127个
共255个
∵ 一个字节8位(即n=8)，共能表示256个数
∴多出1000 0000表示-128
[-128]补=
1000 0000
1111 1111
+ 1
1000 0000

## Slide 70
[例4]将十进制真值(－127,－1,0,＋1,＋127)列表表示成二进制数及原码、反码、补码、移码值。
[解:]
真值X（十进制） | 真值X（二进制） | [X]原 | [X]反 | [X]补 | [X]移
+127 | +0111 1111 | 0111 1111 | 0111 1111 | 0111 1111 | 1111 1111
+1 | +0000 0001 | 0000 0001 | 0000 0001 | 0000 0001 | 1000 0001
 |  | 0000 0000 | 0000 0000 |  | 
0 | 0000 0000 |  |  | 0000 0000 | 1000 0000
 |  | 1000 0000 | 1111 1111 |  | 
-1 | -0000 0001 | 1000 0001 | 1111 1110 | 1111 1111 | 0111 1111
-127 | -0111 1111 | 1111 1111 | 1000 0000 | 1000 0001 | 0000 0001

## Slide 71
原码、补码、反码和移码的区别，可分三个区域：
①零：
a、[X]原、 [X]反有+0、-0之分
b、[X]补 +0=-0=0
c、 [X]移 [0]移=1000 0000
②正数：
a、[X]原= [X]反= [X]补
b、[X]移从1~127
Ⅰ、数值：000 0001~111 1111与原反补相同
Ⅱ、符号：（始终）=1，与原反补相反

## Slide 72
③负数：
a、原、反、补各不相同
b、[X]移：数值位与[X]补相同，符号位与[X]补相反均
为0
c、[X]反：[X]原 按位求反 ，[X]补=[X]反+1

## Slide 73: 补充：定点数的表示范围
最大正数：数轴上最右边的点。
最小正数：数轴上正数区最接近于零的点。
绝对值最大的负数：数轴上最左边的点。

## Slide 74: 设机器字长为n+1位
 | 机器码 | 绝对值最大的负数 | 绝对值最小的正数（分辨率） | 最大正数
定点小数 | 原码 | -（1-2-n） | 2-n | 1-2-n
 | 补码 | -1 | 2-n | 1-2-n
定点整数 | 原码 | -（2n-1） | 1 | 2n-1
 | 补码 | -2n | 1 | 2n-1

## Slide 75: 浮点数的表示范围与精度
最小浮点数（绝对值最大的负数）
阶码为最大正数，尾数为绝对值最大的负数
最大浮点数（最大正数）
阶码为最大正数，尾数为最大正数
最小浮点正数
阶码为最小数（绝对值最大的负数），尾数为最小正数

## Slide 76: 2.1.5 逻辑数据
逻辑型数据只有两个值：真 和 假，
  正好可以用二进制码的两个符号分别表示，
  例如 1 表示 真
  则 0 表示 假
  不必使用另外的编码规则。
对逻辑型数据可以执行逻辑的 与、或、非等基本逻辑运算。

## Slide 77: 逻辑运算规则如下：
X Y X与Y X或Y X异或Y
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 0 0 1 1
1 1 1 1 0

## Slide 78: 习题：
某机字长32位，采用定长小数表示，符号位为1位，尾数为31位，则可表示的最大正整数为？最小负整数？
某机字长32位，采用定点整数表示，符号位为1位，尾数为31位，则可表示的最大正整数？最小负整数？

## Slide 79: 习题：
用n+1为字长（其中1位符号位）表示定点整数时，所能表示的数值范围是？
用n+1为字长（其中1位符号位）表示定点小数时，所能表示的数值范围是？

## Slide 80: 习题：
设机器字长16位，定点表示，尾数15位，数符1位，问：
定点原码整数表示时，最大正数？最小负数？
定点原码小数表示时，最大正数？最小负数？

## Slide 81: 习题：
机器字长32位，定点表示，尾数31位，数符1位，问：
定点原码整数表示时，最大正数？最小负数？
定点原码小数表示时，最大正数？最小负数？

## Slide 82: 习题：
设机器字长16位，浮点表示，阶码5位，阶符1位，问：
定点原码整数表示时，最大正数？最小负数？
定点原码小数表示时，最大正数？最小负数？