## Slide 1: 重点： 8086的指令系统

## Slide 2: 教学重点
重点掌握常用指令功能及应用:
常用传送指令
加减法指令
逻辑运算和移位指令
控制转移指令
字符（串）输入输出功能调用

## Slide 3: 什么是指令系统?
计算机的指令系统就是指该计算机能够执行的全部指令的集合
每种计算机都有它支持的指令集合
16位8086指令系统是Intel 80x86系列微处理器指令系统的基础
Intel 80x86系列微处理器指令系统：
  整数指令
  浮点指令
  多媒体指令

## Slide 4: 8086指令系统概述
Intel 8086指令系统共有117条基本指令
可分成6个功能组
  ① 数据传送类指令
  ② 算术运算类指令
  ③ 位操作类指令
  ④ 串操作类指令
  ⑤ 控制转移类指令
  ⑥ 处理机控制类指令

## Slide 5: 在学习指令时的注意事项：
指令的功能——该指令能够实现何种操作。通常指令助记符就是指令功能的英文单词或其缩写形式
指令支持的寻址方式——该指令中的操作数可以采用何种寻址方式
指令对标志的影响——该指令执行后是否对各个标志位有影响，以及如何影响
其他方面——该指令其他需要特别注意的地方，如指令执行时的约定设置、必须预置的参数、隐含使用的寄存器等

## Slide 6: 汇编语言指令格式
由4部分组成：
标号： 指令助记符 目的操作数,源操作数 ；注释
标号表示该指令在主存中的逻辑地址
每个指令助记符就代表一种指令
目的和源操作数表示参与操作的对象
注释是对该指令或程序段功能的说明
哪些部分必须要有？哪些可有可无？

## Slide 7: 后面缩写的说明：
dest：目的操作数
src： 源操作数
i8 ： 一个8位立即数
i16： 一个16位立即数
imm：代表立即数
r8： 任意一个8位通用化寄存器
r16： 任意一个16位通用化寄存器
reg： 代表通用寄存器
seg： 代表段寄存器
m8/m16：一个8位或16位存储器操作数单元
mem：代表存储单元

## Slide 8: 开始逐一介绍：
全面而准确地理解每条指令的功能和应用，是编写汇编语言程序的关键

## Slide 9: 1. 数据传送类指令
数据传送是计算机中最基本、最重要的一种操作
传送指令也是最常使用的一类指令
传送指令把数据从一个位置传送到另一个位置
除标志寄存器传送指令外，均不影响标志位
重点掌握
  MOV XCHG
  PUSH POP
  LEA

## Slide 10: 1.1 通用数据传送指令
提供方便灵活的通用传送操作
有3条指令
MOV
XCHG
XLAT

## Slide 11: （1） 传送指令MOV（move）
把一个字节或字的操作数从源地址传送至目的地址
MOV reg/mem,imm
；立即数送寄存器或主存
例题1.1
MOV reg/mem/seg,reg
；寄存器送（段）寄存器或主存
例题1.2
MOV reg/seg,mem
；主存送（段）寄存器
例题1.3
MOV reg/mem,seg
；段寄存器送寄存器或主存
例题1.4

## Slide 12: 例1.1：立即数传送
mov al,4 ；al←4，字节传送
mov cx,0ffh ；cx←00ffh，字传送
mov si,200h ；si←0200h，字传送
mov byte ptr [si],0ah ；byte ptr 说明是字节操作
mov word ptr [si+2],0bh ；word ptr 说明是字操作
注意立即数是字节量还是字量
明确指令是字节操作还是字操作

## Slide 13: 例1.2：寄存器传送
mov ax,bx ；ax←bx，字传送
mov ah,al ；ah←al，字节传送
mov ds,ax ；ds←ax，字传送
mov [bx],al ；[bx]←al，字节传送

## Slide 14: 例1.3：存储器传送
mov al,[bx]
mov dx,[bp] ；dx←ss:[bp]
mov es,[si] ；es←ds:[si]
不存在存储器向存储器的传送指令

## Slide 15: 例1.4：段寄存器传送
mov [si],ds
mov ax,es ；ax←es
mov ds,ax ；ds←ax←es
对段寄存器的操作有一些限制

## Slide 16: MOV指令传送功能
MOV并非任意传送
立即数
段寄存器
CS DS ES SS
通用寄存器
AX BX CX DX
BP SP SI DI
存
储
器

## Slide 17: 常见的非法传送错误：
两个操作数的类型不一致
  例如源操作数是字节，而目的操作数是字；或相反
两个操作数不能都是存储器
  传送指令很灵活，但主存之间的直接传送却不允许
段寄存器的操作有一些限制
  段寄存器属专用寄存器，对他们的操作能力有限
示例
示例
示例

## Slide 18: 常见错误1：两个操作数的类型要一致
绝大多数双操作数指令，除非特别说明，目的操作数与源操作数必须类型一致，否则为非法指令
例如： MOV AL,050AH
这是条非法指令因为050AH为字，而AL为字节
寄存器有明确的字节或字类型，有寄存器参与的指令其操作数类型就是寄存器的类型
对于存储器单元与立即数同时作为操作数的情况，必须显式指明；byte ptr指示字节类型，word ptr指示字类型

## Slide 19: 常见错误2：两个操作数不能都是存储器
8086指令系统不允许两个操作数都是存储单元（除串操作指令），要实现这种传送，可通过寄存器间接实现
mov ax,buffer1
；ax←buffer1（将buffer1内容送ax）
mov buffer2,ax
；buffer2←ax
；这里buffer1和buffer2是两个字变量
；实际表示直接寻址方式
但是 mov buffer2，buffer1 （错误）

## Slide 20: 常见错误3：:段寄存器的操作不正确
不允许立即数传送给段寄存器
  MOV DS,100H
  ；非法指令：立即数不能传送段寄存器
不允许直接改变CS值
  MOV CS,[SI] ；不允许使用的指令
不允许段寄存器之间的直接数据传送
  MOV DS,ES
  ；非法指令：不允许段寄存器间传送

## Slide 21: 其它传送错误还有：
立即数做目的操作数
引用IP
书写格式错误
寄存器使用错误
寻址方式错误
使用字节堆栈等
课后题3.2和3.9

## Slide 22: （2） 交换指令XCHG（exchange）
把两个地方的数据进行互换
寄存器与寄存器之间对换数据
寄存器与存储器之间对换数据
不能在存储器与存储器之间对换数据
XCHG reg,reg/mem
；reg  reg/mem
例题1.7
例题1.6

## Slide 23: 例1.6：寄存器间交换
mov ax,1234h ；ax=1234h
mov bx,5678h ；bx=5678h
xchg ax,bx ；ax=5678h，bx=1234h
xchg ah,al ；ax=7856h

## Slide 24: 例1.7：寄存器与存储器交换
xchg ax,[2000h] ；字交换
；等同于 xchg [2000h],ax
xchg al,[2000h] ；字节交换
；等同于 xchg [2000h],al

## Slide 25: （3） 换码指令XLAT（translate）
换码指令执行前：
主存建立一个字节量表格，含要转换成的目的代码
表格首地址存放于BX，AL存放相对表格首的位移量
换码指令执行后：
  将AL寄存器的内容转换为目标代码
将BX指定的缓冲区中、AL指定的位移处的一个字节数据取出赋给AL
XLAT ；al←ds:[bx+al]
例题1.8

## Slide 26: 例1.8：代码转换
将首地址位100H的表格缓冲区中的3号数据取出：
mov bx,100h
mov al,03h
xlat
换码指令没有显式的操作数，但使用了BX和AL；即换码指令使用了隐含寻址方式——采用默认操作数
XLAT

## Slide 27: 1.2 堆栈操作指令
堆栈：后进先出FILO，位于堆栈段；SS段寄存器记录其段地址
堆栈只有一个出口，即当前栈顶；用堆栈指针寄存器SP指定

## Slide 28: 堆栈和队列
堆栈：按照后进先出(LIFO)的原则组织的存储器空间（栈）
队列：按照先进先出(FIFO)的原则组织的存储器空间（堆）
LIFO
FIFO

## Slide 29: 堆栈的操作
堆栈只有两种基本操作：进栈和出栈，
对应两条指令PUSH和POP
Word 1
Word 2
Word 3
Word 4
Word 5
Stack
PUSH
POP
PUSH；进栈指令先使堆栈指针SP减2，然后把一个字操作数存入堆栈顶部
POP ；出栈指令把栈顶的一个字传送至指定的目的操作数，然后堆栈指针SP加2

## Slide 30: （1）进栈指令PUSH
push ax
push [2000h]
PUSH r16/m16/seg
；SP←SP－2
；SS:[SP]←r16/m16/seg
Word
Stack
PUSH
SP
-2

## Slide 31: （2）出栈指令POP
pop ax
pop [2000h]
POP r16/m16/seg
；r16/m16/seg←SS:[SP]
；SP←SP＋2
Word
Stack
POP
SP
+2

## Slide 32: 堆栈的特点：
堆栈操作的单位是字，进栈和出栈只对字量
字量数据从栈顶压入和弹出时，都是低地址字节送低字节，高地址字节送高字节
堆栈操作遵循先进后出原则，但可用存储器寻址方式随机存取堆栈中的数据
堆栈常用来
  临时存放数据
  传递参数
  保存和恢复寄存器
例题1.11

## Slide 33: 例1.11：现场保护恢复
push ax ；在进入子程序后要压入保存
push bx
push ds
...
pop ds ；在返回主程序前要弹出恢复
pop bx
pop ax

## Slide 34: 1.3 标志传送指令
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位

## Slide 35: 1. 标志寄存器传送
标志寄存器传送指令用来传送标志寄存器FLAGS的内容，方便进行对各个标志位的直接操作
有2对4条指令
  低8位传送：LAHF和SAHF
  16位传送：PUSHF和POPF

## Slide 36: 标志低字节进出AH指令
LAHF
；AH←FLAGS的低字节
LAHF指令将标志寄存器的低字节送寄存器AH
SF/ZF/AF/PF/CF状态标志位分别送入AH的第7/6/4/2/0位，而AH的第5/3/1位任意
SAHF
；FLAGS的低字节←AH
SAHF将AH寄存器内容送FLAGS的低字节
用AH的第7/6/4/2/0位相应设置SF/ZF/AF/ PF/CF标志

## Slide 37: 标志寄存器进出堆栈指令
PUSHF
；SP←SP－2
；SS:[SP]←FLAGS
PUSHF指令将标志寄存器的内容压入堆栈，同时栈顶指针SP减2
POPF
；FLAGS←SS:[SP]
；SP←SP＋2
POPF指令将栈顶字单元内容送标志寄存器，同时栈顶指针SP加2
例题1.12

## Slide 38: 例1.12：置位单步标志
pushf ；保存全部标志到堆栈
pop ax ；堆栈中取出全部标志
or ax,0100h ；设置D8=TF=1，
；ax其他位不变
push ax ；将ax压入堆栈
popf ；FLAGS←AX
；将堆栈内容取到标志寄存器
此例的目的就是给标志寄存器中的某几位重新，要想修改标志寄存器只能如此，不可以 mov flags，0100H

## Slide 39: 2. 标志位操作
标志位操作指令直接对CF、DF、IF标志进行复位或置位，常用于特定的情况
对标志位进行设置的指令（共6个）
  CLC STC CMC
  CLD STD
  CLI STI

## Slide 40: （1）进位标志操作指令
用于任意设置进位标志
CLC ；复位进位标志：CF←0
STC ；置位进位标志：CF←1
CMC ；求反进位标志：CF←～CF

## Slide 41: （2）方向标志操作指令
串操作指令中，需要使用
CLD ；复位方向标志：DF←0
STD ；置位方向标志：DF←1

## Slide 42: （3）中断标志操作指令
在编写中断服务程序时，需要控制可屏蔽中断的允许和禁止
CLI ；复位中断标志：DF←0
STI ；置位中断标志：DF←1

## Slide 43: 1.4 地址传送指令
地址传送指令将存储器单元的逻辑地址送至指定的寄存器
  有效地址传送指令 LEA
  指针传送指令 LDS和LES
注意不是获取存储器单元的内容

## Slide 44: 有效地址传送指令LEA（load EA）
将存储器操作数的有效地址传送至指定的16位寄存器中
例题1.13
LEA r16,mem
；r16←mem的有效地址EA

## Slide 45: 例1.13：获取有效地址
mov bx,0400h
mov si,3ch
lea bx,[bx+si+0f62h]
；BX＝0400h＋003ch＋0f62h＝139EH
获得主存单元的有效地址；不是物理地址，也不是该单元的内容
可以实现计算功能

## Slide 46: 指针传送指令
LDS r16,mem
；r16←mem，
；DS←mem+2
LDS指令将主存中mem指定的字送至r16，并将mem的下一字送DS寄存器
LES r16,mem
；r16←mem，
；ES←mem+2
LES指令将主存中mem指定的字送至r16，并将mem的下一字送ES寄存器
例题1.14

## Slide 47: 例1.14：地址指针传送
mov word ptr [3060h],0100h
mov word ptr [3062h],1450h
les di,[3060h] ；es=1450h，di=0100h
lds si,[3060h] ；ds=1450h，si=0100h
mem指定主存的连续4个字节作为逻辑地址（32位的地址指针），送入DS:r16或ES:r16

## Slide 48: 1.5 输入输出指令
8086通过输入输出指令与外设进行数据交换；呈现给程序员的外设是端口（Port）即I/O地址
8086用于寻址外设端口的地址线为16条，端口最多为216＝65536（64K）个，端口号为0000H～FFFFH
每个端口用于传送一个字节的外设数据

## Slide 49: 输入输出寻址方式
8086的端口有64K个，无需分段，设计有两种寻址方式
直接寻址：只用于寻址00H～FFH前256个端口，操作数i8表示端口号
间接寻址：可用于寻址全部64K个端口，DX寄存器的值就是端口号
大于FFH的端口只能采用间接寻址方式

## Slide 50: 输入指令IN
将外设数据传送给CPU内的AL/AX
IN AL,i8
；字节输入：AL←I/O端口（i8直接寻址）
IN AL,DX
；字节输入：AL←I/O端口（DX间接寻址）
IN AX,i8
；字输入：AX←I/O端口（i8直接寻址）
IN AX,DX
；字输入：AX←I/O端口（DX间接寻址）
例题1.15

## Slide 51: 例1.15：输入字量
；直接寻址，字节量输入
in al,21h
mov ah,al
in al,20h
；直接寻址，字量输入
in ax,20h
；间接寻址，字量输入
mov dx,20h
in ax,dx
IN

## Slide 52: 输出指令OUT
将CPU内的AL/AX数据传送给外设
OUT i8,AL
；字节输出：I/O端口←AL（i8直接寻址）
OUT DX,AL
；字节输出：I/O端口←AL（DX间接寻址）
OUT i8,AX
；字输出：I/O端口←AX（i8直接寻址）
OUT DX,AX
；字输出：I/O端口←AX（DX间接寻址）
例题1.16

## Slide 53: 例1.16：输出字节量
；间接寻址，字节量输出
mov dx,3fch
mov al,80h
out dx,al
OUT