## Slide 1: 3 位操作类指令
位操作类指令以二进制位为基本单位进行数据的操作；这是一类常用的指令，都应该特别掌握
注意这些指令对标志位的影响
  1、逻辑运算指令
  AND OR XOR NOT TEST
  2、移位指令
  SHL SHR SAL SAR
  3、循环移位指令
  ROL ROR RCL RCR

## Slide 2: 逻辑与指令AND
对两个操作数执行逻辑与运算，结果送到目的操作数
AND指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
AND reg,imm/reg/mem ；reg←reg∧imm/reg/mem
AND mem,imm/reg ；mem←mem∧imm/reg
只有相“与”的两位都是1，结果才是1；否则，“与”的结果为0
AND

## Slide 3: 逻辑或指令OR
对两个操作数执行逻辑或运算，结果送到目的操作数
OR指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
OR reg,imm/mem/reg ；reg ←reg∨imm/reg/mem
OR mem,imm/reg ；mem←mem∨imm/reg
只要相“或”的两位有一位是1，结果就是1；否则，结果为0
OR

## Slide 4: 逻辑异或指令XOR
对两个操作数执行逻辑异或运算，结果送到目的操作数
XOR指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
XOR reg,imm/reg/mem ；reg←reg⊕imm/reg/mem
XOR mem,imm/reg ；mem←mem⊕imm/reg
只有相“异或”的两位不相同，结果才是1；否则，结果为0
XOR

## Slide 5: 逻辑非指令NOT
对一个操作数执行逻辑非运算
NOT指令是一个单操作数指令
NOT指令不影响标志位
NOT reg/mem ；reg/mem←～reg/mem
按位取反，原来是“0”的位变为“1”；原来是“1”的位变为“0”
NOT

## Slide 6: 例题：逻辑运算
mov al,45h ；逻辑与 al=01h
and al,31h ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
mov al,45h ；逻辑或 al=75h
or al,31h ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=0
mov al,45h ；逻辑异或 al=74h
xor al,31h ；CF=OF=0，SF=0、ZF=0、PF=1
mov al,45h ；逻辑非 al=0bah
not al ；标志不变

## Slide 7: 例题：逻辑指令应用
；AND指令可用于复位某些位（同0相与），不影响其他位。
例：将BL中D3和D0位清0，其他位不变
and bl,11110110B
例：将AL中的字符‘8’转换成对应的数字8
mov al, ‘8’
and al, 0fh ；方法一
sub al, ‘0’ ；方法二

## Slide 8: 例题：逻辑指令应用
；OR指令可用于置位某些位（同1相或），不影响其他位。
例：将BL中D3和D0位置1，其他位不变
or bl, 00001001B
；XOR指令可用于求反某些位（同1相异或），不影响其他位。
例：将BL中D3和D0位求反，其他不变
xor bl, 00001001B

## Slide 9: 测试指令TEST
对两个操作数执行逻辑与运算，结果不回送到目的操作数
AND指令设置CF = OF = 0，根据结果设置SF、ZF和PF状态，而对AF未定义
TEST reg,imm/reg/mem ；reg∧imm/reg/mem
TEST mem,imm/reg ；mem∧imm/reg
只有相“与”的两位都是1，结果才是1；否则，“与”的结果为0
TEST

## Slide 10: 例3.1：测试为0或1
test al,01h ；测试AL的最低位D0
jnz there ；标志ZF=0，即D0=1
；则程序转移到there
... ；否则ZF=1，即D0=0，顺序执行
there: ...
TEST指令通常用于检测一些条件是否满足，但又不希望改变原操作数的情况
TEST

## Slide 11
思考：
若要测试ax中的第8、10位是否同时为1，如何实现？
第一步：将第8、10位翻转
xor ax, 0500h
第二步：测试第8、10位是否同时为0
test ax, 0500h
若结果为 0则说明以上两位同时为0

## Slide 12: 移位指令（shift）
将操作数移动一位或多位，分成逻辑移位和算术移位，分别具有左移或右移操作
SHL reg/mem,1/CL
；逻辑左移，最高位进入CF，最低位补0
SHR reg/mem,1/CL
；逻辑右移，最低位进入CF，最高位补0
SAL reg/mem,1/CL
；算术左移，最高位进入CF，最低位补0
SAR reg/mem,1/CL
；算术右移，最低位进入CF，最高位不变
SAL与SHL相同

## Slide 13: 移位指令的操作数
移位指令的第一个操作数是指定的被移位的操作数，可以是寄存器或存储单元
后一个操作数表示移位位数
（1）1，表示移动一位；
（2） CL，移位位数大于1，用CL寄存器值表示

## Slide 14: 移位指令对标志的影响
按照移入的位设置进位标志CF
根据移位后的结果影响SF、ZF、PF
对AF没有定义
如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定

## Slide 15: 例3.2：移位指令
mov cl,4
mov al,0f0h ；al=f0h
shl al,1 ；al=e0h
；CF=1，SF=1、ZF=0、PF=0，OF=0
shr al,1 ；al=70h
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=1
sar al,1 ；al=38h
；CF=0，SF=0、ZF=0、PF=0、OF=0
sar al,cl ；al=03h
；CF=1，SF=0、ZF=0、PF=1

## Slide 16
分析下面每次移位后，AH、CF中的值各是多少？
MOV AH, 11H
SHL AH, 1
MOV CL, 2
SHL AH, CL
思考：左移一位相当于乘以几？

## Slide 17: 例3.3：移位实现乘
mov si,ax
shl si,1 ；si←2×ax
add si,ax ；si←3×ax
mov dx,bx
mov cl,03h
shl dx,cl ；dx←8×bx
sub dx,bx ；dx←7×bx
add dx,si ；dx←7×bx＋3×ax
逻辑左移一位相当于无符号数乘以2
逻辑右移一位相当于无符号数除以2

## Slide 18: 循环移位指令（rotate）
将操作数从一端移出的位返回到另一端形成循环，分成不带进位和带进位，分别具有左移或右移操作
ROL reg/mem,1/CL ；不带进位循环左移
ROR reg/mem,1/CL ；不带进位循环右移
RCL reg/mem,1/CL ；带进位循环左移
RCR reg/mem,1/CL ；带进位循环右移

## Slide 19: 循环移位指令对标志的影响
按照指令功能设置进位标志CF
不影响SF、ZF、PF、AF
如果进行一位移动，则按照操作数的最高符号位是否改变，相应设置溢出标志OF：如果移位前的操作数最高位与移位后操作数的最高位不同（有变化），则OF = 1；否则OF = 0。当移位次数大于1时，OF不确定

## Slide 20: 例3.4：32位数移位
；将DX.AX中32位数值左移一位
shl ax,1
rcl dx,1
DX
AX
CF
0

## Slide 21: 例3.5：位传送
；把AL最低位送BL最低位，保持AL不变
ror bl,1
ror al,1
rcl bl,1
rol al,1
AL、BL
CF
BL
CF
AL
CF
AL之D0

## Slide 22: 例3.6：BCD码合并
；AH.AL分别存放着非压缩BCD码的两位
；将它们合并成为一个压缩BCD码存AL
and ax,0f0fh ；保证高4位为0
mov cl,4
rol ah,cl ；也可以用shl ah,cl
add al,ah ；也可以用or al,ah

## Slide 23
4．移位与循环移位指令